VEG Vorarlberger Erdgas GmbH

Höchster Straße 42

A 6850 Dornbirn

Tel. 05572 22 124-0

Fax 05572 22 124-10

E-Mail office@veg.at

Internet http://www.veg.at

Merkblatt der VEG für Bauwerber

Sehr geehrter Bauwerber,

wir möchten, dass Ihre geplanten Baumaßnahmen reibungslos abgewickelt werden können. Ebenso soll der Schutz und die Sicherheit der Versorgungsleitungen gewährleistet werden.

Deshalb bitten wir Sie, einige Punkte zu beachten:

- Vor Beginn der Planung von Baumaßnahmen ist bezüglich des Leitungsbestandes Kontakt mit der VEG aufzunehmen.

- Der Bestand und der Betrieb der Erdgasleitungen der VEG dürfen nicht gefährdet werden.

- Zur Vermeidung von Schäden darf in einem Bereich von 1 m beiderseits der Rohrachse nicht maschinell gegraben werden. Die Rohrtiefe ist durch Suchschlitze festzustellen.

- Erdgasleitungen und Netzanschlüsse dürfen nicht überbaut und nicht mit tiefwurzelnden Pflanzen bestockt werden.

Abstände sind einvernehmlich mit der VEG festzulegen (ÖNORM B 2533).

- Vor jeder Inangriffnahme von Bauarbeiten ist rechtzeitig das Einvernehmen mit der VEG herzustellen.

- Der Vertreter der VEG und der Verantwortliche für die Bauausführung legen die Maßnahmen zur Sicherung der Erdgasleitung gemeinsam vor Ort fest. Die geltenden Gesetze, behördliche Bescheidauflagen und die allgemein gültigen Regeln der Technik müssen eingehalten werden (siehe Pkt. 6 und 7).

- Wir verweisen auf die ÖVGW-Mitteilung GW 10 „Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“.

- Bei Interesse an einem Neuanschluss setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung oder

informieren Sie sich im Internet unter www.veg.at.